12-осный транспортер площадочного типа г.п. 130 т., модель 14-Т109, обозначение по нумерации 3915 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 7000 |
|  | ширина | мм | 2400 |
|  | высота | мм | (702) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 130 |
| 3. | Масса тары | т | 113 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 198,7 (20,3) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 9 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 900 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 900 |
| 8. | Тип тележки | специальная |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | 10 |
| 10. | Количество тележек 2-осных 4-осных | шт. шт. | 2 2 |
| 11. | Подшипник | скольжения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 17000 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 3855 |
| 16. | База тележки 2-осной 4-осной | мм мм | 1360 2570 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 109 |
| 18. | Несущая балка | клепаная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 32 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1276 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 53,9 |
| 23. | Масса концевой балки | т | 4,60 |
| 24. | Масса тележки 2-осной 4-осной | т т | 6,23 15,0 |
| 25. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 26. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 27. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 80 |
|  | порожнего | км/ч | 80 |