28-осный транспортер сочлененного типа г.п. 400 т., усл. модель 14-T003, обозначение по нумерации 3996 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 15000 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 400 |
| 3. | Масса тары | т | 200,6 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | т | 21,4 |
| 5. | Габарит | 1-Т |
| 6. | Погонная нагрузка | т/м | 10,33 |
| 7. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 8. | Ордината центра тяжести порожнего транспортера | мм | 1400 |
| 9. | Тип тележек | специальные |
| 10. | Тип сцепки | СА-3 |
| 11. | Количество тележек 2-осных 4-осных | шт. шт. | 2 6 |
| 12. | Подшипник | качения |
| 13. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 14. | Число тормозных осей | шт. | 26 |
| 15. | Максимальная база транспортера при Lгр=15,5 м | мм | 25500 |
| 16. | База тележки 2-осной 4-осной | мм мм | 1360 2610 |
| 17. | База по пятникам соединительной (главной) балки | мм | 9495 |
| 18. | База группы тележек | мм | 3965 5610 |
| 19. | Площадь боковой поверхности порожнего транспортера | м.кв. | 130 |
| 20. | Ордината приложения ветровой нагрузки порожнего транспортера | мм | 2150 |
| 21. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 22. | Масса консоли | т | 29,0 |
| 23. | Масса концевой балки | т | 5,7 |
| 24. | Масса промежуточной балки | т | 6,8 |
| 25. | Масса 2-осной тележки | т | 5,17 |
| 26. | Масса 4-осной тележки с 3-мя торм. осями тележки с 4мя торм. осями | т т | 11,74 11,96 |
| 27. | Масса соединительной (главной) балки | т | 17,5 |
| 28. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 150 |
| 28. | Скорость груженого транспортера порожнего транспортера | км/час км/час | 80 80 |