6-осный транспортер полуколодцевого типа г.п. 80 т., усл. модель 14-Т252, обозначение по нумерации 3942 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размеры колодца длина ширина высота | мм мм мм | 7670 2320 583 (508) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 80 |
| 3. | Масса тары | т | 47 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 207,8 (21) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 7,45 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 850 |
| 8. | Тип тележки | специальный |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | - |
| 10. | Количество тележек | шт. | 2 |
| 11. | Подшипник | скольжения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | отсутствует |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | Тип сцепки | СА-3 |
| 15. | Минимальный радиус вписывания в кривую | м | 85 |
| 16. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 53 |
| 17. | Несущая балка | сварная |
| 18. | Скорость груженого транспортера | км/час | 80 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 80 |
| 19. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 17 |
| 20. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 980 |
| 21. | База транспортера | мм | 11938 |
| 22. | База тележки | мм | 2760 |
| 23. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |