8-осный транспортер колодцевого типа г.п. 110 т., модель 14-Т2026, обозначение по нумерации 3945 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размеры колодца |  |  |
|  | длина | мм | 10000 |
|  | ширина | мм | 2360 |
|  | высота | мм | (563) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 110 |
| 3. | Масса тары | т | 56,46 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 205,84 (20,8) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 6,67 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 1100 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | 8 |
| 10. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 16400 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 2950 |
| 16. | База тележки | мм | 1850 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 100 |
| 18. | Несущая балка | сварная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 29 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1380 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 26 |
| 23. | Масса поперечной балки | т | 0,47 |
| 24. | Масса концевой балки | т | 4,27 |
| 25. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 26. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 27. | Тип буфера | -- |
| 28. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 100 |
| 29. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
| 30. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 100 |
|  | порожнего | км/ч | 100 |