Транспортер сцепного типа г.п. 120 т., усл. модель 14-6054, обозначение по нумерации 3961 + 3961 с промежуточной платформой 3981 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота до поверхности турникета | мм | 1090 (1050) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары транспортера без промежуточной платформы | т | 49,66 |
| 4. | Выход середины транспортера в кривой R = 350 м | мм | 215 |
| 5. | Несущая балка | сварная |
| 6. | Тип сцепки | СА-3 |
| 7. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 204,3 (20,87) |
| 8. | Погонная нагрузка | т/м | 5,62 |
| 9. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 10. | Ордината центра тяжести | мм | 680 |
| 11. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 12 | Число тормозных осей | шт. | 8 |
| 13. | Количество тележек | шт. | 6 |
| 14. | Подшипник | Качения |
| 15. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 16. | Габарит | 1-Т |
| 17. | База по турникетам без промежуточной платформы с промежуточной платформой | мм мм | 12360 23500 |
| 18. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | Нет |
| 19. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 110 |
| 20. | База тележки | мм | 1850 |
| 21. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 28 |
| 22. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 780 |
| 23. | Масса несущей балки | т | 9,5 |
| 24. | Масса турникета подвижного | т | 3,11 |
| 25. | Масса турникета неподвижного | т | 3,13 |
| 26. | Масса тары промежуточной платформы | т | 41,18 |
| 27. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 38. | Скорость транспортера (секции) груженного порожнего | км/ч км/ч | 120 120 |