Транспортер сцепного типа г.п. 120 т., усл. модель 14-Т052, обозначение по нумерации 3960+3960 с проиежуточной платфомой 3980 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота до поверхности турникетов | мм | 1090 (1056) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары транспортера без промежуточной платформы | т | 55 |
| 4. | Масса тары промежуточной платформы | т | 22,7 |
| 5. | Выход середины груза в кривой 350 м | мм | 215 |
| 6. | Тип сцепки | СА-3 |
| 7. | Несущая балка | клепано-сварная |
| 8. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН(Тс) | 213,6 (21,8) |
| 9. | Погонная нагрузка | т/м | 5,31 |
| 10. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 11. | Ордината центра тяжести | мм | 680 |
| 12. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 13. | База тележки | мм | 1850 |
| 14. | Количество тележек | шт. | 6 |
| 15. | Подшипник | качения |
| 16. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 17. | Габарит | 1-Т |
| 18. | База по турникетам без ромежуточной платфомы с промежуточной платформой | мм мм | 12360 23500 |
| 19. | Возможность переустановки на колею 1435 мм | нет |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 25 |
| 21. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 110 |
| 22. | Масса турникета подвижного неподвижного | т т | 2,25 2,25 |
| 23. | Масса несущей балки | т | 11,83 |
| 24. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 25. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 790 |
| 26. | Скорость транспортера груженого порожнего | км/ч км/ч | 120 120 |