16-осная секция транспортера сцепного типа г.п. 240 т., усл. модель 14-T054, обозначение по нумерации 3978 (3979) (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота до поверхности сменных опор | мм | 1870 (1850) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 240 |
| 3. | Масса тары | т | 106,15 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 211,9 (21,6) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 13,3 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 880 |
| 8. | Тип 4-осной тележки с 3-мя торм. осями | модель 18-6052 |
|  | -- “ -- с 4-мя торм. осями | модель 18-6052-01 |
| 9. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 10. | Подшипник | Качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12 | Число тормозных осей | шт. | 14 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | Расстояние между осями сменных опор | мм | 16600 |
| 15. | База тележки | мм | 2700 |
| 16. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 5800 |
| 17. | База несущей балки по водилам | мм | 9600 |
| 18. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | Нет |
| 21. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 150 |
| 22. | Выход середины транспортера в кривой R = 350 м | мм | 39 |
| 23. | Несущая балка | Сварная |
| 24. | Тип сцепки | СА-3 |
| 25. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 42 |
| 26. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1200 |
| 27. | Масса несущей балки | т | 35,9 |
| 28. | Масса тележки с 3-мя торм. осями тележки с 4мя торм. осями | т т | 12,11 12,36 |
| 29. | Масса опоры сменной | т | 0,76 |
| 30. | Масса концевой балки | т | 6,6 |
| 31. | Скорость транспортера (секции) груженного порожнего | км/ч км/ч | 80 80 |