16-осный транспортер площадочного типа г.п. 220 т., модель 14-Т101, обозначение по нумерации 3923 (3924) (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру. Длина погрузочной площадки при толщине подкладок 40 мм  9340 мм)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 8852 |
|  | ширина | мм | 2400 |
|  | высота | мм | (940) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 220 |
| 3. | Масса тары | т | 162 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 233 (23,7) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 10,7 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 900 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 800 |
| 8. | Тип тележки | специальная |
| 9. | Количество 4-осных тележек | шт. | 4 |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Число тормозных осей | шт. | 14 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 21900 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 5730 |
| 16. | База 4-осной тележки | мм | 2570 |
| 17. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 18. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 19. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 185 |
| 20. | Несущая балка | клепаная |
| 21. | Тип сцепки | СА-3 |
| 22. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 44 |
| 23. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1140 |
| 24. | Масса несущей балки | т | 80 |
| 25. | Масса концевой балки | т | 17,35 |
| 26. | Масса тележки с 3-мя тормозными осями с 4-мя тормозными осями | кг кг | 14,99 15,24 |
| 27. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 80 |
|  | порожнего | км/ч | 80 |