20-осный транспортер сочлененного типа г.п. 300 т., усл. модель 14-T004, обозначение по нумерации 3993 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 15000 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 300 |
| 3. | Масса тары | т | 147,3 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 220 (22,4) |
| 5. | Погонная нагрузка при lгр = 12 м | т/м | 10 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести порожнего транспортера | мм | 1590 |
| 8. | Тип тележек | модель 18-100 КВ3-1М |
| 9. | Габарит | 1-Т |
| 10. | Количество тележек 2-х осн. 3-х осн. | шт. шт. | 4 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 20 |
| 14. | База транспорта по осям водил при Lгр=12 м | мм | 27000 |
| 15. | База по пятникам соединительной балки | мм | 7520 |
| 16. | База концевой балки и группы 2-осных тележек | мм | 3050 |
| 17. | База промежуточной балки и группы 3-осных тележек | мм | 4650 |
| 18. | База 2-осной тележки | мм | 1850 |
| 19. | База 3-осной тележки | мм | 3000 |
| 20. | Площадь боковой поверхности порожнего транпортера | м.кв. |  |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1560 |
| 22. | Тип сцепки | СА-3 |
| 23. | Масса соединительной балки | т | 11,5 |
| 24. | Масса консоли | т | 24,5 |
| 25. | Масса промежуточной балки | т | 5,2 |
| 26. | Масса концевой балки | т | 5,75 |
| 27. | Масса 2-осной тележки | т | 4,64 |
| 28. | Масса 3-осной тележки | т | 8,71 |
| 29. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 30. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 31. | Скорость груженого транспортера | км/час | 100 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 100 |