24-осный транспортер сочлененного типа г.п. 340 т., усл. модель 14-6061, обозначение по нумерации 3976-3977 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота до поверхности турникетов | мм | 1430 (1380) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 340 |
| 3. | Масса тары | т | 170 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 208,3 (21,3) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 10,8 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 790 |
| 8. | Тип тележки 2-осной | 18-6053 |
| 9. | Тип тележки 4-осной | 18-6052-01 |
| 10. | Количество тележек 2-осн. 4-осн. | шт. шт. | 4 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 24 |
| 14. | Габарит | 02-ВМ (02-T) |
| 15. | База транспортера по турникетам | мм | 23420 |
| 16. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | мм | 125 |
| 17. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | мм | 125 |
| 18. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 269 |
| 19. | Несущая балка | сварная |
| 20. | Тип сцепки | СА-3М |
| 21. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 45 |
| 22. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 4050 |
| 23. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 800 |
| 24. | База по пятникам несущей балки | мм | 12440 |
| 25. | Масса несущей балки | т | 32,6 |
| 26. | Масса концевой балки | т | 4,74 |
| 27. | Масса 2-осной тележки | т | 5,13 |
| 28. | Масса 4-осной тележки | т | 12,36 |
| 29. | База турникета подвижного | т | 3,40 |
| 30. | База турникета неподвижного | т | 2,77 |
| 31. | База тележки 2-осной 4-осной | мм мм | 1400 2700 |
| 32. | Скорость груженого транспортера порожнего транспортера | км/час км/час | 90 90 |
| 33. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 34. | Тип буфера | -- |