32-осный транспортер сочлененного типа г.п. 500 т., усл. модель 14-T002, обозначение по нумерации 3997 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 15500 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 500 |
| 3. | Масса тары | т | 217 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 219,0 (22,4) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 11,3 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести порожнего транспортера | мм | 1420 |
| 8. | Тип 4-осной тележки с 3мя торм. осями | модель 18-6052 |
|  | -- “ -- с 4мя торм. осями | модель 18-6052-01 |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | 30 |
| 10. | Количество 4-осн. тележек | шт. | 8 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Воздухораспределитель | 483.000 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера при Lгр=15,5 м по основным (внутренним) водилам по вспомогательным (внешним) водилам | мм мм | 30200 33280 |
| 15. | База соединительной балки | мм | 11180 |
| 16. | База промежуточной и концевой балок и группы тележек | мм | 5670 |
| 17. | База тележки | мм | 2700 |
| 18. | Тип сцепки | СА-3 |
| 19. | Площадь боковой поверхности порожнего транспортера | м.кв. | 135 |
| 20. | Ордината приложения ветровой нагрузки порожнего транспортера | мм | 1420 |
| 21. | Масса консоли | т | 30,0 |
| 22. | Масса соединительной балки | т | 17,5 |
| 23. | Масса промежуточной балки | т | 5,0 |
| 24. | Масса концевой балки | т | 6,5 |
| 25. | Масса 4-осной тележки с 3-мя торм. осями тележки с 4мя торм. осями | т т | 12,11 12,36 |
| 26. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 27. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм по основным (внутренним) водилам по вспомогательным (внешним) водилам | м м | 220 150 |
| 28. | Скорость груженого транспортера порожнего транспортера | км/час км/час | 80 80 |