4-осный транспортер платформенного типа г.п. 64 т.,  усл. модель 14-T302, обозначение по нумерации 3931 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  |  | длина | мм | 24000 |
|  |  | ширина | мм | 2700 |
|  |  | высота | мм | 1250 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 64 |
| 3. | Масса тары | т | 29 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 227,9 (23,3) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 3,69 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 850 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 9. | Количество тележек | шт | 2 |
| 10. | Тип оси | РУ |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных путей | шт | L |
| 14. | Габарит | 1-Т |
| 15. | База транспортера | мм | 19000 |
| 16. | Минимальный радиус вписывания в кривую 1520 мм | м | 100 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 130 |
| 18. | Несущая балка | сварная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 18,79 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 760 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 16,70 |
| 23. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 24. | База тележки | мм | 1850 |
| 25. | Скорость груженого транспортера | км/ч | 120 |
|  | порожнего транспортера | км/ч | 120 |
| 26. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 27. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 100 |