8-осный транспортер сочлененного типа г.п. 120 т., усл. модель 14-T007 обозначение по нумерации 3990 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 16000 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары | т | 64,2 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 216 (22) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 6,2 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 1650 |
| 8. | Тип тележки | 18-100 |
| 9. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 10. | Число тормозных осей | шт. | 8 |
| 11. | Габарит | 1-Т |
| 12. | База по осям узлов опирания консолей при lгр=16 м | мм | 22120 |
| 13. | База концевой балки | мм | 2950 |
| 14. | База тележки | мм | 1850 |
| 15. | Тип сцепки | СА-3 |
| 16. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 25,12 |
| 17. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1500 |
| 18. | Масса консоли | т | 16,1 |
| 19. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 20. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |  |
| 21. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм в груженом состоянии в порожнем состоянии | м м м | 100 100 100 |
| 22. | Скорость груженого транспортера | км/час | 80 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 100 |
| 23. | Подшипник | качения |
| 24. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 25. | Тип буфера | -- |
| 26. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 100 |