8-осный транспортер колодцевого типа г.п. 120 т.,  усл. модель 14-T201, обозначение по нумерации 3947 или 3946 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размеры колодца: |  |  |
|  | длина по верху/по низу | мм | 10800/10200 |
|  | ширина | мм | 2440 |
|  | высота | мм | 735(697) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 120 |
| 3. | Масса тары | т | 55,0 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 212,65(21,7) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 7,0 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Габарит | 1-Т |
| 8. | Ордината центра тяжести | мм | 960 |
| 9. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 10. | Число тормозных осей | шт | 8 |
| 11. | Количество тележек | шт | 4 |
| 12. | Подшипник | качения |
| 13. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 14. | База транспортера | мм | 16400 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 2950 |
| 16. | База тележки | мм | 1850 |
| 17. | Тип сцепки | СА-3 |
| 18. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 99 |
| 19. | Несущая балка | сварная |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 33 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1410 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 21,0 |
| 23. | Масса концевой балки | т | 5,61 |
| 24. | Масса поперечной балки | т | 0,56 |
| 25. | Масса тележки | т | 4,66 |
| 26. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 27. | Тип буфера | --- |
| 28. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 100 |
| 29 | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 80 |
| 30. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 120 |
|  | порожнего | км/ч | 120 |